| СОГЛАСОВАНО Управление Нижне-Волжского округа Госгортехнадзора России | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО НВ ГАЦ «Сварка» В.В.Панков «______» ________________2004 г. |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ЭКСПЕРТАМИ  ООО НВ ГАЦ «Сварка»

г. Волгоград

I. Область применения

1.1. Методика по проведению экспертизы промышленной безопасности документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта газоснабжения экспертами ООО НВ ГАЦ «Сварка» (далее Методика) устанавливает требования к объему, порядку и процедуре проведения экспертизы промышленной безопасности документации на объектах газоснабжения

1.2. Методика разработана с учетом требований:

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 гола № 116-ФЗ;

Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31 03 1999 года № 69-ФЗ;

Положения о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1802.93 № 234;

Постановления Правительств Российской Федерации от 17.07.98 № 779 «О федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в области промышленной безопасности»;

Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.98 № 64, зарегистрированных в Минюсте России 08.12.98, рег. № 1656;

Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03 № 9;

Положения о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности (РД-03-298-99), утвержденного Постановлением Госгортехнадзора России от 14.07.99 № 51;

Положения по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения. РД-12-331-99., утвержденного Постановлением Госгортехнадзора России от 14.12.99 № 92;

Других действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов

1.3. Методика используется экспертами ООО НВ ГАЦ «Сварка», проводящими экспертизу документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта газоснабжения.

1.4. Настоящая Методика базируется на терминах и определениях, приведенных в Федеральных законах «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О газоснабжении в Российской Федерации», а также в Правилах проведения экспертизы промышленной безопасности.

2. Общие требования

2.1. Экспертизу промышленной безопасности документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта газоснабжения может проводить только экспертная организация, имеющая лицензию Госгортехнадзора России на соответствующий вид деятельности и аккредитованная в Системе промышленной безопасности опасных производственных объектов в области газового надзора.

2.2. Контроль выполнения условий действия лицензий осуществляет Отдел газового надзора самостоятельно и через территориальные органы Госгортехнадзора России.

2.3. Экспертиза промышленной безопасности документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта газоснабжения, проводится с целью независимой оценки соблюдения организациями требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта и выполнения лицензионных требований и условий, установленных соответствующими положениями о лицензировании.

2.4. При экспертизе рассматриваются и оцениваются документы, подтверждающие соблюдение организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты газоснабжения, законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности, а именно:

наличие лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта;

соответствие штатного расписания установленным требованиям по укомплектованию рабочих мест необходимым персоналом на опасном производственном объекте;

установление в организациях порядка допуска к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний, а также контроля за соблюдением этого порядка;

обеспечение проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;

наличие на опасном производственном объекте нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих: правила безопасного ведения отдельных видов работ, технологических процессов на соответствующих рабочих местах;

порядок осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

обеспечение наличия и функционирования необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

организация мер и наличие средств и порядка по ликвидации и локализации последствий аварий на опасном производственном объекте;

наличие договоров страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

порядок учета и анализа причин возникновения инцидентов на опасном производственном объекте, принятие мер по устранению указанных причин и профилактике инцидентов и контроль за их исполнением.

2.5. Оценка достаточности, качества разработки и соответствия документации, относящейся к эксплуатации опасного производственного объекта, осуществляется по соответствующим документам, представляемым заявителем по конкретным производствам или рабочим местам в соответствии с договором на проведение данной экспертизы.

3. Порядок и процедуры проведения экспертизы

3.1. Весь процесс проведения экспертизы должен быть документирован. Процесс проведения экспертизы состоит из следующих этапов:

предварительный этап;

заявка, план-график, договор или другие документы, устанавливающие условия проведения экспертизы;

процесс экспертизы;

выдача заключения экспертизы.

3.2.Предварительный этап.

3.2.1.При обращении заказчика в ООО «НВ ГАЦ «Сварка» по вопросу проведения экспертизы промышленной безопасности  руководство ООО «НВ ГАЦ «Сварка» (директор или технический директор) или эксперт, ответственный за проведение переговоров,  проводит предварительный этап переговоров с заказчиком.

3.2.2.Предварительный этап переговоров проводится для информирования заказчика о порядке проведении экспертизы, а также для обсуждения вопросов, касающихся проведения экспертизы, в том числе:

содержание и ход экспертизы;

подготовка к проведению экспертизы на месте;

составление календарного плана.

3.2.3.Предварительные переговоры документируются руководством ООО «НВ ГАЦ «Сварка» или экспертом, ответственным за проведение переговоров.

3.3.Заявка или другие документы, устанавливающие условия проведения экспертизы.

3.3.1.Экспертиза проводится на основании заявки заказчика или других документов в соответствии с согласованными ООО «НВ ГАЦ «Сварка» и заказчиком условиями.

3.3.2.Документы на проведение экспертизы составляются после проведения предварительных переговоров.

3.3.3.В документах:

определяются  договаривающиеся стороны;

определяются объекты экспертизы;

приводится перечень информации, необходимой для проведения экспертизы объекта в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

подтверждается заказчиком согласие выполнить требования, обязательные для проведения экспертизы, в частности по принятию эксперта или группы экспертов и оплате расходов из проведения процесса экспертизы независимо от ее результата.

3.3.4.Срок проведения экспертизы определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать одного месяца с момента получения комплекта необходимых документов в полном объеме в соответствии с действующей нормативной технической документацией, а также сложностью выполнения всех иных условий проведения экспертизы.

3.3.5. ООО «НВ ГАЦ «Сварка» приступает к проведению экспертизы только после получения комплекта необходимых документов в полном объеме и в соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов.

3.4. Эксперты должны назначаться официально, полномочия их должны быть определены в порядке, установленном экспертной организацией. Руководство экспертизой поручается эксперту, имеющему квалификацию не ниже 2-го уровня и аттестованному в порядке, предусмотренном Правилами аттестации экспертов систем газоснабжения в Системе экспертизы промышленной безопасности.

3.5. Процесс экспертизы включает:

подбор документации, необходимой для проведения экспертизы;

назначение экспертов;

проведение экспертизы.

3.6.Документация, необходимые для проведения экспертизы.

Для проведения экспертизы заказчик должен представить следующие данные:

3.6.2. данные о заказчике и объекте, документация на эксплуатацию которого подлежит экспертизе, сведения о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов;

3.6.3. проектную документацию:

- рабочий проект с разделом газоснабжение, схемами наружных и внутренних газопроводов;

- документ, подтверждающий согласование проекта с поставщиком газа;

- данные о регистрации проекта в Инспекции газового надзора Нижневолжского управления Госгортехнадзора.

3.6.4. строительную документацию:

  - паспорта газопотребляющего оборудования, средств регулирования и контроля;

  - сертификаты на использованные при строительстве и ремонте трубы и электроды;

  - данные о квалификации сварщиков, выполняющих сварные швы;

  - акты на проведение скрытых работ;

  - акты проверки готовности, зданий, газопроводов, оборудования;

  - строительный паспорт газопровода, домового (внутрицехового) оборудования.

  - акты приемки объекта в эксплуатацию, подписанные представителем газовой инспекции Госгортехнадзора.

3.6.5. эксплуатационную документацию:

- договор о поставке газа;

- данные о газовой службе предприятия или договор о техническом обслуживании и ремонте газопроводов и газового оборудования с организацией, имеющей на это лицензию;

- договор на практическую и методическую помощь по локализации и ликвидации аварийных ситуаций с организацией, имеющей на это лицензию;

- план локализации и ликвидации последствий возможных аварий;

- эксплуатационный паспорт газопровода;

- акты выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования;

- свидетельства о поверке измерительной аппаратуры;

- акты о техническом состоянии дымовых и вентиляционных каналов по результатам очередных проверок;

- договор страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов;

- инструкции по техники безопасности операторов газопотребляющего оборудования, слесарей КИПиА;

- должностные инструкции операторов газопотребляющего оборудования, слесарей КИПиА;

- приказ  о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию систем по газораспределению и газопотреблению

- приказ о назначении обслуживающего персонала;

- протоколы заседания квалификационной комиссии по проверке знаний «Правил безопасности в газовом хозяйстве», «Правил технической эксплуатации и техники безопасности в газовом хозяйстве»;

- протоколы заседания аттестационной комиссии Управления Нижнее-Волжского округа Госгортехнадзора России проверки знаний  промышленной безопасности ответственного за безопасную эксплуатацию систем по газораспределению и газопотреблению.

3.7.При несоответствии представленной документации установленным требованиям ООО «НВ ГАЦ «Сварка» уведомляет заказчика о сроках предоставления документов в полном объеме в соответствии с действующей нормативной технической документацией. Срок направления ООО «НВ ГАЦ «Сварка» уведомления не должен превышать 7 дней со дня получения документов.

При непредставлении в согласованный заказчиком и ООО «НВ ГАЦ «Сварка» срок запрашиваемых документов экспертиза не проводится, а документы возвращаются заказчику. Решение о возврате принимается экспертом и согласовывается с руководством ООО «НВ ГАЦ «Сварка».

3.8.Проведение экспертизы.

Проведение экспертизы заключается в установлении полноты, достоверности и правильности представленной информации, соответствия ее стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности. Обязательна проверка соблюдения специальных требований промышленной безопасности к эксплуатации систем газораспределения и газопотребления природных газов, используемых в качестве топлива, приведенных в разделе 5.

При необходимости экспертная организация может провести экспертизу с выездом на место к заказчику.

Экспертиза на месте состоит из следующих этапов:

Вводная часть;

Непосредственная экспертиза на месте;

Заключительная часть.

3.8.1.Вводная часть экспертизы на месте.

Задачи вводной части:

разъяснить сотрудникам организации-заказчика цель экспертизы и задачи эксперта группы экспертов);

сообщить, что любые сведения и информация, полученные в ходе экспертизы, рассматриваются сотрудниками ООО «НВ ГАЦ «Сварка»  как конфиденциальные с учетом требований законодательства Российской Федерации;

обсудить и определить объем работ;

определить по согласованию с организацией-заказчиком сотрудников организации-заказчика в качестве сопровождающих для экспертов;

разъяснить значение заключительной части;

утвердить совместно с заказчиком календарный план проведения экспертизы на месте.

3.8.2.Непосредственная экспертиза на месте.

Экспертиза может проводиться на месте эксплуатации объекта газоснабжения. При экспертизе на месте эксперты наблюдают за нормальным ходом работ на объекте, а также проводят комплексную проверку:

компетентности сотрудников и руководителей;

пригодности помещений и приборного оборудования, а также состояния испытательных средств и приборов с точки зрения их обслуживания;

наличия надежных систем маркировки и идентификации;

наличия соответствующих нормативных технических, методических документов, правил, рабочих инструкций  и их исполнение;

соблюдение требований к содержанию и оформлению отчетных документов.

Экспертная группа должна по ее требованию получать в свое распоряжение все необходимые результаты анализов, документы, протоколы и отчеты в письменном виде.

3.8.3.Заключительная часть экспертизы на месте.

Каждый эксперт дает справку по результатам оценки состояния дел в своей части экспертизы. Ведущий эксперт обобщает результаты и предлагает их для обсуждения с заказчиком. В заключительной части с заказчиком согласовываются мероприятия, необходимые для дальнейшего завершения экспертизы, а также календарный план их реализации. Упомянутые мероприятия документируются в формуляре (форма в приложении 1) и утверждаются подписями представителя заказчика и экспертов.

Мероприятия определяются  в процессе экспертизы и представляют собой выполнение требований, которые заказчик обязан выполнить за определенный срок, чтобы дать возможность завершить процесс экспертизы.

Условия, подлежащие выполнению, не препятствуют выдаче заключения экспертизы. Они формулируются ведущим экспертом в заключении и дополняются, утверждаются, ограничиваются или отменяются органами, утверждающими экспертное заключение. Проверка выполнения этих условий проводится ООО «НВ ГАЦ «Сварка».

3.9.Выдача заключений экспертизы

3.9.1.Подготовка проекта заключения экспертизы.

Результаты проведенных экспертами работ оформляются каждым членом экспертной группы в виде отчета. ООО «НВ ГАЦ «Сварка» хранит отчеты экспертов в своем архиве в течение всего срока действия лицензии.

В случае работы группы экспертов все отчеты обобщаются в проекте заключения экспертизы, составляемом ведущим экспертом по отчетам членов экспертной группы.

Проект заключения экспертизы является основанием для консультаций и принятия решения о выдаче положительного или отрицательного заключения экспертизы.

Заказчику пересылается копия проекта заключения экспертизы. Претензии к проекту заключения экспертизы направляются заказчиком в ООО «НВ ГАЦ «Сварка» в письменной форме и не позднее чем через две недели после получения проекта.

3.9.2.Решение о выдаче положительного или отрицательного заключения экспертизы принимается на основании рассмотрения и анализа документов, полученных при экспертизе документации и  проверке состояния объекта.

3.9.3.При положительном заключении экспертизы в нем перечисляются все объекты, на которые распространяется действие заключения экспертизы с условиями или без них.

3.9.4.В случае отрицательного заключения по объекту экспертизы, находящемуся в эксплуатации, ООО «НВ ГАЦ «Сварка» немедленно ставит в известность Госгортехнадзор России или его территориальный орган для принятия оперативных мер по дальнейшей эксплуатации опасного производственного объекта.

3.9.5.В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения экспертизы заказчику представляются обоснованные выводы:

о необходимости доработки представленных документов по замечаниям и предложениям, изложенным в итоговом отчете эксперта (ведущего эксперта);

о недопустимости эксплуатации объекта экспертизы ввиду необеспеченности соблюдений требований промышленной безопасности.

3.9.6. В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения экспертизы заказчик вправе представить документы на повторную экспертизу при условии их переработки с учетом выявленных в ходе экспертизы замечаний. Порядок проведения экспертизы в этом случае идет в соответствии с пп.3.2-3.9.

3.10.Заключение экспертизы может быть оспорено заказчиком в установленном порядке.

4. Требования к экспертному заключению

4.1. Заключение экспертизы должно содержать:

наименование заключения экспертизы;

вводную часть, включающую основание для проведения экспертизы, сведения об экспертной организации, сведения об экспертах и наличие лицензии на право проведения экспертизы промышленной безопасности;

перечень объектов, на которые распространяются действие заключения экспертизы;

данные о заказчике;

цель экспертизы;

сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах (проектных, конструкторских, эксплуатационных, ремонтных), с указанием шифра, номера или другой индикации, необходимой для идентификации;

краткую характеристику и назначение объекта газоснабжения, документы на эксплуатацию  которого проходили экспертизу;

результаты проведенной экспертизы;

заключительную часть с обоснованными выводами, а также рекомендациями по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий;

приложения, содержащие перечень использованной при экспертизе нормативной технической и методической документации, копий важнейших документов.

4.2.Заключение экспертизы подписывается руководителем ООО «НВ ГАЦ «Сварка», заверяется печатью ООО «НВ ГАЦ «Сварка», прошивается с указанием количества сшитых страниц и передается заказчику.

4.3.Заказчик передает заключение экспертизы в центральный аппарат или территориальные органы Госгортехнадзора России для рассмотрения и регистрации в установленном порядке.

4.4.Требования к регистрации заключения экспертизы устанавливаются Госгортехнадзором России как специально уполномоченным органом в области промышленной безопасности с учетом Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 6 ноября 1998 г..№64.

5.Специальные требования промышленной безопасности к эксплуатации систем газораспределения и газопотребления природных газов, используемых в качестве топлива.

5.1.Деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения (эксплуатация газовых сетей) и газопотребления (эксплуатация взрывоопасных объектов) подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты систем распределения и потребления газа, обязаны зарегистрировать их в государственном реестре в соответствии с «Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.98 № 1371.

5.3. Требования к должностным лицам и обслуживающему персоналу:

5.3.1. Руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления, должны пройти аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности, Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления  и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в объеме, соответствующем должностным обязанностям и установленной компетенции.

Порядок проведения аттестации должен соответствовать «Положению о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России», утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 30.04.2002 № 21 и зарегистрированному в Минюсте России 31.05.2002, рег. № 3489.

Рабочие должны пройти обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

5.3.2. К выполнению газоопасных работ допускаются руководители, специалисты и рабочие, обученные технологии проведения газоопасных работ, правилам пользования средствами индивидуальной защиты (противогазами и спасательными поясами), способам оказания первой (доврачебной) помощи, аттестованные и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности в объеме Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления.

Проверка теоретических знаний может проводиться одновременно с аттестацией и оформлением общего протокола, в котором указывается о наличии допуска к выполнению газоопасных работ.

5.3.3. Предаттестационная подготовка может проводиться в аккредитованных организациях, занимающихся подготовкой руководителей и специалистов в области промышленной безопасности, а также в области деятельности, на которую распространяются требования Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления.

Руководители и специалисты со средним (по профилю работы) или высшим техническим образованием могут проходить первичную проверку знаний без дополнительного обучения.

Первичное обучение рабочих безопасным методам и приемам труда, в том числе допускаемых к выполнению газоопасных работ, должно проводиться в аккредитованных организациях (подразделениях организаций), занимающихся подготовкой кадров в области деятельности, на которую распространяются требования Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления.

5.3.4. Аттестация (проверка знаний в области промышленной безопасности, Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, должна проводиться аттестационной комиссией организаций с участием представителя органов Госгортехнадзора России.

5.3.5. Члены аттестационных комиссий должны проходить аттестацию в центральных или территориальных аттестационных комиссиях Госгортехнадзора России.

5.3.6. Аттестация проводится периодически в сроки:

у руководителей и специалистов – 1 раз в 3 года;

у рабочих (проверка знаний безопасных методов труда и приемов выполнения работ) – 1 раз в 12 мес.

Проверке знаний рабочих должна предшествовать их дополнительная теоретическая подготовка по программам, разработанным с учетом профиля работ и утвержденным техническим руководителем организации. Необходимость участия инспектора в комиссии при повторной проверке знаний (аттестации) устанавливает территориальный орган Госгортехнадзора России.

5.3.7. Первичная, очередная и внеочередная аттестация (проверка знаний требований промышленной безопасности, Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов) должна проводиться в соответствии с «Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России», утвержденном Постановлением Госгортехнадзора России от 30.04.2002 № 21 и зарегистрированным в Минюсте России 31.05.2002, рег. № 3489.

5.3.8. Результаты экзаменов оформляются протоколом с указанием вида работ, которые может выполнять лицо, прошедшее аттестацию (проверку знаний), в том числе в качестве членов аттестационных комиссий. На основании протокола успешной первичной проверки знаний выдается удостоверение за подписью председателя комиссии и представителя органов Госгортехнадзора России.

5.4. В каждой организации из числа руководителей или специалистов, прошедших аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности, Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов), назначаются лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газопотребления в целом и за каждый участок (объект) в отдельности.

5.4.1. К обязанностям ответственного за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления относятся:

участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по приемке газифицируемых объектов в эксплуатацию;

разработка инструкций, плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций, планов взаимодействий;

участие в комиссиях по аттестации (проверке знаний) персонала в области промышленной безопасности;

проверка соблюдения установленного Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе;

осуществление производственного контроля за соблюдением требований безаварийной и безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, выполнением планов ремонта газопроводов и газового оборудования, проверкой правильности ведения технической документации при эксплуатации и ремонте;

недопущение ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок, не отвечающих требованиям Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления;

приостановка работы неисправных газопроводов и газового оборудования, а также введенных в работу и не принятых в установленном порядке;

выдача руководителям подразделений, начальнику газовой службы предписаний по устранению нарушений требований Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и контроль за их выполнением;

контроль и оказание помощи ответственным лицам за эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления, разработку мероприятий и планов по замене и модернизации газового оборудования;

организация и проведение тренировок со специалистами и рабочими по ликвидации возможных аварийных ситуаций;

участие в обследованиях, проводимых органами Госгортехнадзора России.

5.5. Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления, обязана соблюдать положения Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 N 116-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области промышленной безопасности, а также:

выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, соблюдать требования Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления;

иметь (при необходимости) договора с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту опасных производственных объектов, в которых должны быть определены объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надежной эксплуатации опасных производственных объектов;

обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и газового оборудования (технических устройств) в сроки, установленные Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления.

5.6. Для лиц, занятых эксплуатацией объектов газового хозяйства, должны быть разработаны и утверждены руководителем организации:

должностные инструкции, определяющие обязанности, права и ответственность руководителей и специалистов;

производственные инструкции, соблюдение требований которых обеспечивает безопасное проведение работ, с учетом профиля производственного объекта, конкретных требований к эксплуатации газового оборудования (технических устройств), технологическую последовательность выполнения работ, методы и объемы проверки качества их выполнения.

К производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРП, ГРУ и котельных прилагаются технологические схемы газопроводов и газового оборудования.

Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются после реконструкции, технического перевооружения опасного производственного объекта.

5.7. Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового хозяйства определяются Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, а также нормативными техническими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации, согласованными Госгортехнадзором России, инструкциями заводов-изготовителей.

5.8. На каждый наружный газопровод, электрозащитную установку, ГРП (ГРУ) владельцем составляется эксплуатационный паспорт, содержащий основные технические характеристики объекта, а также данные о проведенных капитальных ремонтах.

5.9. Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца и согласовываются с организацией-исполнителем при заключении договора на обслуживание газопроводов и газового оборудования.

5.10. Установленные на газопроводах запорная арматура и компенсаторы должны подвергаться ежегодному техническому обслуживанию и при необходимости – ремонту. Сведения о техническом обслуживании заносятся в журнал, а о капитальном ремонте (замене) – в паспорт газопровода.

5.11. Действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а также текущим и капитальным ремонтам с периодичностью, установленной настоящими правилами.  Сведения о результатах приборного технического обследования заносятся в журнал, а о капитальном ремонте (замене) – в паспорт газопровода.

5.12. Эксплуатационная организация должна обеспечить постоянный технический контроль, обслуживание, текущий и капитальный ремонты приборов и средств автоматизации, блокировок и сигнализации, установленных на газопроводах и газоиспользующих установках, а также взрывозащищенного электрооборудования, обеспечивающего режим безопасной коммутации электроцепей во взрывоопасных зонах и помещениях.

5.12.1. Объем и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту средств измерений, систем автоматизации и сигнализации устанавливаются государственными стандартами на соответствующие приборы или инструкциями заводов-изготовителей. Объем и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту технических средств АСУ ТП РГ определяются ее разработчиком и согласовываются с эксплуатирующей организацией и территориальным органом Госгортехнадзора России.

5.12.2. Проведение метрологического надзора за средствами измерений осуществляется в соответствии с требованиями нормативных актов в области метрологического контроля.

5.12.3. Эксплуатация газового оборудования с отключенными технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом, не допускается.

5.12.4. Техническое обслуживание и ремонт средств измерений, устройств автоматики и телемеханики АСУ ТП РГ должны осуществляться персоналом газораспределительной организацией или по договору специализированной организацией, имеющей соответствующий опыт в проведении таких работ.

5.13. Эксплуатация средств электрохимической защиты и периодический контроль потенциалов на подземных газопроводах должны проводиться специализированными организациями, службами, лабораториями, аттестованными в порядке, устанавливаемом Госгортехнадзором России.

5.13.1. Организация, эксплуатирующая установки электрохимической защиты, должна проводить их техническое обслуживание и ремонт, иметь схемы мест расположения защитных установок, опорных (контрольно-измерительных пунктов) и других точек измерения потенциалов газопровода, данные о коррозионной агрессивности грунтов и источниках блуждающих токов, а также проводить ежегодный анализ коррозионного состояния газопроводов и эффективности работы электрозащитных установок.

5.14. Производственные помещения, в которых проложены газопроводы и установлены газоиспользующие установки и арматура, должны быть доступны для технического обслуживания и ремонта, а также соответствовать проекту.

5.15. Внутренние газопроводы, а также газовое оборудование (технические устройства) должны подвергаться техническому обслуживанию не реже 1 раза в месяц и текущему ремонту – не реже 1 раза в 12 месяц в случаях, если в паспорте завода-изготовителя нет ресурса эксплуатации и нет данных об его ремонте.

5.16. Проверка технического состояния промышленных дымоотводящих устройств (газоходов, боровов и дымовых труб) должна производиться после их ремонта, а также до пуска в работу установок сезонного действия и при нарушении тяги.

5.17. Допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения со стороны персонала при оборудовании их системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок.

Сигналы о загазованности и неисправности оборудования, состоянии охранной сигнализации помещения, где оно размещено, должны выводиться на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием работающих, способных направить персонал для принятия мер или передать информацию в организацию, с которой заключен договор на обслуживание.

5.18. До включения в работу газоиспользующих установок, в том числе сезонного действия, должны обеспечиваться:

проверка знаний инструкций обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями настоящих Правил;

текущий ремонт газового оборудования и систем автоматизации;

проведение планово-предупредительного ремонта газифицированных установок и вспомогательного оборудования;

проверка исправности промышленных вентиляционных и дымоотводящих систем;

выполнение требований нормативных технических документов по устройству и безопасной эксплуатации котлов, утверждаемых Госгортехнадзором России.

Снятие заглушки и пуск газа разрешаются при наличии документов, подтверждающих выполнение указанных работ.

5.19. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил применения технических устройств на опасных производственных объектах», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.1998 № 1540, и другой нормативно-технической документации в области промышленной безопасности.

5.20. Газовое оборудование (технические устройства), в том числе иностранного производства, должно быть сертифицировано, а также иметь разрешение Госгортехнадзора России на применение в соответствии с требованием «Инструкции о порядке выдачи Госгортехнадзором России разрешений на выпуск и применение оборудования для газового хозяйства Российской Федерации» РД 12-88-95, утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 14.02.1995 № 8 и зарегистрированной в Минюсте России 15.06.1995, ег. № 872.

Номер сертификата и разрешения вносится в паспорт технического устройства.

5.21. На производство газоопасных работ выдается наряд-допуск установленной формы, предусматривающий разработку и последующее осуществление комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению этих работ. Наряды-допуски должны регистрировать в специальном журнале установленной формы.

5.21.1. В организации, выполняющие газоопасные работы собственной газовой службой, должен быть разработан и утвержден техническим руководителем перечень газоопасных работ, в том числе выполняемых без оформления наряда-допуска по производственным инструкциям, обеспечивающим их безопасное проведение.

5.21.2. Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются приказом по газораспределительной организации или организации, имеющей собственную эксплуатационную газовую службу, из числа руководящих работников и специалистов, сдавших экзамен в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и имеющих опыт работы в газовом хозяйстве не менее одного года.

5.21.3. Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые, как правило, постоянным составом работающих, могут производиться без оформления наряда-допуска по утвержденным производственным инструкциям. К таким работам относятся обход наружных газопроводов, ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ, ремонт, осмотр и проветривание колодцев; проверка и откачка конденсата из конденсатосборников; техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования без отключения газа; техническое обслуживание запорной арматуры и компенсаторов, расположенных вне колодцев; обслуживание (технологическое) газоиспользующих установок (котлов, печей и др.).

Указанные работы должны регистрироваться в специальном журнале с указанием времени начала и окончания работ.

5.22. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовых хозяйствах городских и сельских поселений должны создаваться единые при газораспределительных организациях аварийно-диспетчерские службы (АДС) и их филиалы с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни.

Допускается создавать специализированные АДС в подразделениях, обслуживающих ГРП (ГРУ), а также промышленные объекты и котельные.

5.22.1. Численность и материально-техническое оснащение АДС (филиалов) определяются типовыми нормами.

Места их дислокации определяются зоной обслуживания и объемом работ с учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 мин.

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна выехать в течение 5 мин.

5.22.2. По аварийным заявкам организаций, имеющих собственную газовую службу, АДС газораспределительных организаций должны оказывать практическую и методическую помощь по локализации и ликвидации аварийных ситуаций по договору и согласованному плану взаимодействия.

5.22.3. Деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации аварий определяется планом взаимодействия служб различных ведомств, который должен быть разработан с учетом местных условий.

Планы взаимодействия служб различных ведомств должны быть согласованы с территориальными органами Госгортехнадзора России и утверждены в установленном порядке.

Ответственность за составление планов, утверждение, своевременность внесения в них дополнений и изменений, пересмотр (не реже 1 раза в 3 года) несет технический руководитель организации – собственника опасного производственного объекта.

5.23. Организация-владелец обязана в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации) хранить проектную и исполнительскую документацию.

Порядок и условия ее хранения определяются приказом (распоряжением) руководителя организации.

5.24.В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ  по каждому факту возникновения аварии должно проводиться техническое расследование ее причин.

Расследование аварий должно проводиться в соответствии с «Положением о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах» РД 03-293-99, утвержденном Постановлением Госгортехнадзора России от 08.06.99 № 40 и зарегистрированном в Минюсте России 02.07.99, рег. № 1819.

Технический директор                                                                      Букин В.М.

Приложение 1

#### ФОРМУЛЯР

Организация: ООО «НВ ГАЦ «Сварка»                     Эксперт (ведущий):

##### Согласование мероприятий для процесса экспертизы

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Индекс, город |  |
| Улица |  |

| Дата экспертизы |  |
| --- | --- |

| № п/п | Мероприятие | Согласованный срок | Подтверждение выполнения* |
| --- | --- | --- | --- |

*делается экспертом

представитель заказчика подтверждает своей подписью, что согласованные мероприятия будут выполнены, а ООО «НВ ГАЦ «Сварка» направлено письменное сообщение о проведенных изменениях.

_____________________________

Место, дата

Эксперт (ведущий)___________________Заказчик_____________________